## Slide 1: F1 常见问题解决方案
Roc, Panowin
Updated: 2016/01/05

## Slide 2
一 , 打印喷头堵塞处理

## Slide 3
电脑控制，将打印喷头温度加热至200°
来回适当按下或松开夹料按钮,将另外一段丝料插进去向下捅

## Slide 4
直至将堵塞材料清理出来
注意！按钮要微按，用太大力按压不利于清理喷头

## Slide 5
二 , Z轴喷头距离调节

## Slide 6
将Z轴有限位开关的螺丝部位，距离滑块的长度调节至23mm左右

## Slide 7
配合电脑控制多次归零调节
太近
太近
OK

## Slide 8
喷头与平台的最佳状态！

## Slide 9
三 , 模型和打印平台粘不住

## Slide 10
可以在平台上喷涂油性透明喷漆

## Slide 11
以此为例,可根据具体情况接近即可
注意！喷前戴口罩。

## Slide 12
谢 谢!!